- AMAÇ

Bu talimatın amacı, konvörlü bulaşık makinesının  amaca uygun kullanılmasını sağlamak, temizlik yöntemini ve bakımlarını tarif etmek

- KAPSAM

Yer ocağının kullanım,temizlik ve bakımını içerir

- SORUMLULUK VE YETKİ

Kullanılması, temizliğinin yapılmasından Aşçıbaşı ile Aşçılar ve genel bakımlar ile arıza hallerinde müdahale edilmesinden Satınalma müdürü sorumludur.

- TANIMLAR

Yok

- İLGİLİ BELGELER

Bakım ve onarım

- UYGULAMA

6.1 Kullanma

    - Makineye otomatik olarak deterjan alınmasını temin eden sıvı deterjan dozeri monte edilmiş ve çalışır ise her yıkama işleminde deterjan makineye otomatik olarak alınacaktır.

    - Deterjan manuel olarak kullanılacaksa ”Depo ikaz lambası” söndükten sonra makinenin su tankına 1 çay bardağı köpüksüz bulaşık yıkama makinesi deterjanı atılmalı ve her 10 sepetlik yıkama işleminde 1 çay bardağı köpüksüz bulaşık yıkama makinesi deterjanı yıkama tankına ilave edilmelidir.

    - Makine da yıkanacak bulaşık; önce bir fırça veya süngerle kaba artıklarını sıyırıp, tazyikli su altında sprey ünitesi ile yıkandıktan sonra bulaşık sepetlerine dizilerek makine ya verilmeli ve makinenin kapağı kapatılmalıdır. Aksi taktirde  kaba atıklar kırıntı süzgeçlerini,yıkama ve duruluma kollarını tıkar. Bu ön yıkama işleminde kesinlikle deterjan ve sıcak su kullanmayınız.

    - Temizlenmiş olarak makineden çıkan bulaşıklar yaklaşık 30sn bekledikten  sonra sepetlerden alınıp temiz olarak bekleyecekleri raflara yerleştirilmelidir.

    - makineden iyi verim almak  ve makineye arıza vermemek için bulaşık türüne uygun sepetler seçilmelidir. Özellikler  çatal, kaşık ve bıçaklar kendi sepetlerine de yıkanmalıdır. Cihazla birlikte verilen sepet dışında farklı tiplerdeki sepetler ve kırık sepetler kullanılmamalıdır. Yıkama basketi içerisine konan malzemelerden küçük boyutlu olanlar basketten düşerek konveryörün hareketini engelleyecektir.

    - Makinenin su alma, yıkama, durulama işlemleri sırasında herhangi bir nedenden dolayı kapağı açılırsa yıkama işlemi duracaktır.

    - Makine uzun bir süre çalıştırılmadığı  taktirde, çalıştırılmadan önce temizlenmeli, kablo bağlantıları kontrol edilmeli, yıkama pompası arka kısım soğutma pervanesi tornavida yardımı ile 20-25 tur çevrilmelidir

  - 6.2 Temizlik

    - Yıkama ve duruluma kolları yerinden sökülerek fıskiyelerde ve kolların içinde kalabilecek artıklar, tazyikli su, fırça, ince tel v.b  gibi yöntemlerle temizlenmeli ve tekrar yerine takılmalıdır.

    - Yıkama tankı üzerindeki  kırıntı süzgeçleri  sökülerek temizlenmelidir.(kırıntı süzgeçlerini takmadan kesinlikle yıkama yapmayınız.)

    - Makine da iki yıkama  işlemi arası süre”5 saati” geçecekse, Tahliye (taşıma)borusu yerinden  çıkartılarak tank içindeki pis suyun tamamıyla boşaltılması sağlanmalıdır.

    - Emiş filtresi yerinden çıkartılarak tazyikli suyla temizlenmelidir.

    - temizlik işlemi bittiğinde emiş filtresi, tahliye borusu, kırıntı süzgeçleri ile yıkama ve durulamam kolları yerine takılmalıdır.

    - Tankın içerisi bir sünger ya da bez yardımıyla ve bol suyla temizlenmelidir.

  - Genel Bakım

    - Ayda en az bir defa, makinenin her kulanım sonrası yapılması gereken temizlik ve bakımı  yapıldıktan sonra, makine  yıkama yapmaya hazır halde iken  ve makineye bulaşık verilmeden  Yıkama tankına ½ kg kireç çözücü  ilave edilerek makinenin en az ½ saat yıkama işlemi yapması ve kendi kendine temizlenmesi sağlanmalıdır.

    - Daha sonra içindeki su boşaltılarak makine yeniden su  aldırılmalı hiçbir ilave yapılmadan yine ½ saat yıkama yaptıktan sonra içindeki su boşaltılarak makine yıkamaya hazır hale gelecektir.